Setor de Eletrônica

Relatório de Atividades

Período 1998

Apresentamos neste relatório, de forma resumida,  as atividades desenvolvidas pelo Setor de Eletrônica durante o ano de 1998, para apreciação da Direção do Instituto de Física. Estas atividades são básicamente de dois tipos: o projeto e desenvolvimento de novos equipamentos eletrônicos, feitos a pedido dos pesquisadores interessados, e a  atividade de  serviços e manutenção de equipamentos e aparelhos eletrônicos e elétricos. Além destas atividades fundamentais, comumente realizamos também: especificação de equipamentos e componentes elétricos e eletrônicos,  apoio técnico a pesquisadores e alunos do Instituto de Física,  instrução de alunos bolsistas de engenharia e física que trabalham em nosso setor (atualmente em número de três), além de mantermos eventualmente estagiários de escolas técnicas de eletrônica de nível médio. Temos  efetuado também a manutenção de equipamentos de outras unidades da Universidade.

A seguir fornecemos a listagem de todas as atividades  básicas realizadas. Há uma relação de novos equipamentos projetados e construídos, e uma listagem de todos os trabalhos de serviços e manutenção realizados, separados por laboratório ou setor aos quais foram prestados, com o número de sua correspondente ficha de controle interno. Estão listados à parte os serviços prestados a outras unidades da Universidade.

Em 1998 iniciamos  também um processo de interação com organismos externos ao Instituto de Física, realizando projetos de equipamentos eletrônicos solicitados.  Estes trabalhos estão listados à parte. Os trabalhos enquadrados nesta situação, como se deprende da descrição dos mesmos, são também de extrema importância para o IF, não apenas como tecnologia desenvolvida mas também porque servem como “vitrine” da capacidade do Instituto para solucionar problemas vindos da sociedade que nos matem.

Resumindo, apresentamos adiante as seguintes relações de trabalhos:

-	Listagem das atividades de manutenção/serviços prestados ao IF.

-	Listagem de manutenção/serviços prestados a outras unidades da Universidade.

-	Listagem das atividades de projetos e construção de novos aparelhos, para o IF.

-	Listagem de projetos desenvolvidos para organismos externos ao IF.

Mario N Baibich                                                           Mauro Fin

Porto Alegre, dezembro de 1998.

LISTAGEM DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO/SERVIÇOS - 1998

(Separadas por Setor ou Laboratório ao quais se destinaram)

No da ficha			    descrição do serviço

de controle

LABORATÓRIO: RESISTIVIDADE

03/98		Fonte de microcomputador PC  mod. MGK 150- conserto

13/98		Resistômetro Diferencial -  efetuar modificação em 4 			destes aparelhos, com  a inclusão de acoplamento capacitivo.

17/98		Conserto da fonte de corrente Magnetic Power Systems mod. IPS-			100, de 100 ampères.

21/98		Conserto de fonte de potência IF a tiristores.

28/98		Conserto da interface Oxford RS-232/IEE488, mod. GPV-24.

32/98		Conserto da Current Reversing Switch, Cryomagnetics mod. CRS-			100.

37/98		Conserto de Resistômetro Diferencial.

38/98		Conserto do Cronometro Digital/IF.

43/98		Conserto de Lock-in Amplifier PAR mod. 124-A.

56/48		Conserto do sistema de acionamento de bomba de vácuo.

62/98		Verificação e calibração de controlador de temperatura Lake 				Shore.

63/98		Conserto interface Oxford mod. GPV-24 (RS-232/IEEE488).

72/98		Contrução de 15 placas de circuito impresso especiais p/conector.

81/98		Conserto ferro de solda Weller mod. W60P.

83/98		Conserto mouse de uC PC.

84/98		Conserto estação de solda Weller mod. EC 1000B.

87/98		Conserto de controlador de temperatura  IF/CT02.

93/98		       “        “          “          “            “             “      .

142/98	Trocar fiação completa e disjuntor da instalação de 					ar condicionado.

146/98	Modificação e conserto de Gerador de Rampa IF/GR1.

141/98	Construção de 25 cabos coaxiais com conectores BNC.

156/98	Construir 2 bobinas  especiais com fio de cobre #33 para alunos 			de graduação.

594/96	Conserto Plotter Epson mod. HI-80.

LABORATÓRIO: MÖSSBAUER

31/98		Instalar tomadas de força  de 220 e de 110 volts na calha metálica.

40/98		Conserto de pré-amplificador Tennelec mod. 171.

50/98		Conserto monitor de vídeo Tekno Lógica mod. MKT-PC.

52/98		Conserto monitor de vídeo Videocompo.

58/98		Construção de cabo especial com conectores  DB-9.

67/98		Construção de cabo especial  p/interface, com conectores DB-25.

70/98		Conserto de monitor de vídeo Markvision mod. VC5577.

79/98		Construir cabo especial p/interligação de sensor Pirani mod. 325

com controlador mod. 937.

92/98		Construir cabo especial p/ conecção de Active Digital Display      			Edwars mod. D395.

109/98	Conserto de medidor de pressão Edwards mod. D395-56-000.

122/98	Conserto de monitor de vídeo Markvision VC 5577.

157/98	Construção de cabo de interconecção.

SETOR: INFORMÁTICA

726/97	Conserto de placa de uC PC

16/98		Conserto de monitor de vídeo Samsung CSK5577W.

19/98		Conserto de mouse Logitech M-MD15L.

20/98		Conserto de mouse  Genius FSUGMZC7.

25/98		Conserto  de monitor de vídeo Swan M1420-0.

48/98		Construção e instalação de 3 cabos p/rede, salas M204 e 202.

64/98		Conserto de cabo paralelo DB-25.

76/98		Conserto da instalação elétrica das salas N102, 104 e 106. 				Problemas com o neutro na caixa de distribuição.

99/98		Construir cabo c/conectores BNC, 10 metros.

114/98	Montagem de um aparelho detector de sobre e sub tensão de rede 			elétrica. Calibrar em montar em caixa com chave contactora.

149/98	Montagem de conectores BNC em cabos coaxiais na biblioteca.

154/98	Conserto de aparelho testador de cabos de  rede de computadores.

131/98	Conserto de monitor de vídeo Samsung mod. Syncmaster 15C, no 		 	série H3MC201539.

130/98	Conserto de monitor de vídeo Samsung mod. Syncmaster 15C, no 			 série H3MC201046.

143/98	Conserto de monitor de vídeo Samtron mod. SC-428VS.

LABORATÓRIO: LASER

18/98		Modificar fonte de tensão 0-500V com a inclusão de um 					potenciômetro para ajuste fino da tensão de saída.

??/98		Conserto de monitor de vídeo Samsung mod. CJ4685.

61/98		Substituir memórias EEprom do osciloscópio Le Croy 9310L.

106/98	Adaptação mecânica e elétrica de micro-chaves de fim-de-curso 			em um sistema mecânico com motor.

110/98	Conserto de laser marca Opto.

111/98	Conserto de gerador de pulsos IF/GP02.

147/98	Conserto de amplificador para fotodiodos IF/AC.

148/98	Modificar fonte de tensão 0-500V. Inverter polaridade da saída e 			isolar a caixa.

133/98	Conserto de acionador de motor de passos IF/Stepp.

121/98	Conserto de monitor de vídeo Waytec mod. MPSV 1420.

159/98	Conserto de uC mod. 386.

LABORATÓRIO: MAGNETISMO

14/98		Conserto de sensor de pressão Edwards mod. W600-42-8.

35/98		Conserto de 2  mouse Genius mod. FSUGMZC7.

45/98		Construção de um circuito faiscador (alta ternsão).

55/98		Conserto de uma unidade laser de estado sólido (diodo).

85/98		Conserto de fonte de alimentação Sorensen mod. QRC20-8A.

88/98		Conserto de gerador de funções Tektronix mod. FG507.

94/98		Construir, testar e calibra pré-amplificador de instrumentação para 			sensor de efeito Hall.

98/98		Conserto fonte de corrente bipolar 20 Amp mod. IF.

129/98	Conserto fonte de alimentação Tectrol TCA 40-100A.

144/98	Conserto fonte de alimentação Tectrol TC 30-03.

83/98		Conserto gerador de funções UMG TR-0465.

LABORATÓRIO: FILMES FINOS

29/98		Conserto da máquina de deposição de filmes/medidor de vácuo.

82/98		Conserto da fonte de alta tensão Advanced Energy mod. MDX- 			500.

105/98	Conserto de mouse Genius FSUGMZES.

120/98	Conserto de controlador de temperatura Balsers mod. TKV401.

LABORATÓRIO: ALTAS PRESSÕES

10/98		Conserto teclado de uC PC, marca Turbo Plus mod. HQK.

155/98	Conserto mouse Genius.

LABORATÓRIO: ASTRONOMIA

07/98		Conserto SAD telescópio morro Santana.

26/98		Conserto barra de tomadas atingida por raio.

57/98		Conserto sistema elétrico laboratórioi Astro. Problema 					c/ aterramento.

65/98		Confeccionar cabo de interligação de contactora c/no-break.

86/98		Conserto monitor de vídeo Samurai mod. S1114/028E.

145/98	Confecção de adaptador para entrada RS-232 do telescópio 				portátil com conectores RJ-11/6 vias.

151/98	Adaptação em um eliminador de pilhas hayama p/funcionar com 			telescópio portátil. Melhoramentos no mesmo.

152/98	Conserto do aparelho de controle manual do telescópio portátil, 			que quebrou ao cair no chão.

SETOR: ENSINO

15/98		Conserto video-cassete Panasonic NV-SD10.

41/98		Conserto estabilizador BK Eletricware mod. 2000VA.

90/98		Conserto de dois transformadores variadores (variac). 					Recuperação dos mesmos.

125/98	Confeccionar  cabo p/interligação de uC PC c/linha telefonica.

117/98	Conserto de monitor de vídeo Videocompo mod. 1438-E.

137/98	Conserto de fonte de tensão Hayama mod. HY 123/5.

126/98	Conserto TV Philco 12” mod. PB12A1.

LABORATÓRIO: MICROELETRÔNICA

756/97	Construção de fechadura eletrônica p/abertura de porta por				código.  Montagem de equipamento eletrônico.

769/97	Conserto de fonte de alimentação chaveada de uC PC.

01/98		Conserto de fonte de alimentação 15V/0,3A.

02/98		Conserto de polidor Panambra mod. DPU-10.

27/98		Reenrolar bobina de chave contactora.

39/98		uC Pentium. Trocar conector macho da fonte alimentação.

47/98		Conserto de alimentador tipo Bin Ortec mod. 401A.

51/98		Conserto de régua de tomadas Force Line mod. 1200VA/110.

68/98		Conserto estabilizador AC Tektron mod. TK-1000.

69/48		Conserto uC PC 486DX2 66 Mhz.

71/98		Fazer up-grade de uC 486 p/ Pentium c/instalação de HD e CD-				rom.

96/98		Conserto de monitor de vídeo VGART mod. VG1435.

100/98	Conserto monitor de vídeo Swan no patr 253315.

73/98		Conserto fonte de alimentação 15V/0,3Amp.

74/98		Conserto monitor de vídeo Tatung mod. CM145BE.

102/98	Conserto fonte chaveada de PC marca Epson, 250W.

103/98	Conserto fonte de alimentação Brasele.

128/98	Conserto Counter/timer Camberra mod. 1772.

SETOR: DIREÇÃO/ADMINISTRAÇÃO/SECRETARIAS

11/98		Conserto mouse Sunshine mod. ITEVEC 19604966.

23/98		Conserto cafeteira Walita.

24/98		Conserto telefone Intalbras.

33/98		Construção de 2 cabos com respectivos conectores.

36/98		Conserto aspirador de pó Electroluz mod. UZ-943.

44/98		Conserto de extensão de tomadas elétricas.

75/98		Conserto cafeteira elétrica Arno mod. CF 24.

108/98	Conserto cafeteira elétrica Arno mod. CF 24.

119/98	Conserto mini-central telefônica Ericsson.

127/98	Conserto desumudificador de ar.

135/98	Conserto forno de microondas Panasonic.

139/98	Conserto aspirador de pó Electroluz mod. tornado.

724/97	Conserto mouse FCC-ID mod 3 teclas/Almoxarifado.

730/97	Conserto ventilador de uC Pentium.

762/97	Conserto monitor de vídeo Videocompo mod. 4138 EC.

767/97	Conserto Retroprojetor ICF Visograf série 17710.

793/97	Conserto retroprojetor Visograf mod. 250 série 267745.

05/98		Conserto monitor de vídeo CDM Comp mod. DCM8514.

09/98		Conserto mouse Omega mod. MUS25.

DIVERSOS

49/98		Coserto de soprador de ar quente Stejnel HL1800E. Criogenia.

54/98		Conserto de mouse Yanco. Gilberto/CPG.

115/98	Conserto de cabo de interligação entre computadores. Miguel 				Gusmão/N203.

123/98	Conserto monitor de vídeo Goldstar 1490. Sandra Denize 				Prado/N202.

124/98	Conserto filtro de linha/barra de tomadas Protemáx4. Sandra 				Denize Prado/N202.

80/98		Conserto de cabo da eletro-erosão. Roberto Baum/Of. Mecanica.

134/98	Conserto de Medidor de indutância e Capacitância Tektronix mod. 			130. Paulo Petry/Eletrônica.

107/98	Conserto Dimmer Pial/Marcos Vasconcelos/Microscopia			Eletrônica.

791/97	Conserto monitor de vídeo SyncMaster III./Gerardo 			Martinez/N204.

664/97	Conserto Multímetro Fluke mod. 8600A.Mauro 				Fin/Eletrônica.

699/97	Conserto monitor de vídeo VTC mod. V-5067, no patrimonio 		267959./Gabriel/CPG.

04/98		Conserto monitor de vídeo VTC mod. 5067, no patrimonio 		155A010795. Job Pain da Silva Filho/PG.

06/98		Automatizar iluminação de um colimador Siemens, com a 		montagem e instalação de um temporizador de 2 minutos. 		Tulio	Moro/Lara.

SERVIÇOS PRESTADOS A OUTROS SETORES DA UFRGS

792/97	Conserto de registrador XT Linseis mod. TYP LS. Prof. 			Dick/Eng. Metalúrgica.

129/98	Conserto monitor de vídeo alta resolução Caneca. Marcos 		Vasconcelos/Microssonda/Geologia.

150/98	Conserto no-break Tectrol 7 KVA. Marcos 					Vasconcelos/Microssonda/Geologia.

113/98	Conserto balança Thermogavimétric Perkin Elmer mod. TGS-		2. Mário Baibich/Microssonda/Geologia.

59/98		Conserto monitor de vídeo Sony mod. PVM 1271Q. Marcos 		Vasconcelos/Microssonda/Geologia.

60/98		Conserto monitor de vídeo Magitronic SV 1448. Marcos 			Vasconcelos/Microssonda/Geologia.

53/98		Conserto desumidificador de ar Arsec 160M3-U. Marcos 		Vasconcelos/Microssonda/Geologia.

30/98		Conserto estufa Biomatic. Marcos 						Vasconcelos/Microssonda/Geologia.

101/98	Conserto uC PC. Fabio Chemale Junior/Lab 					Isótopos/Química.

95/98		Conserto cabeça do Espectômetro de Massa Balzers. Israel 		Baunvol/Química (K114).

78/98		Conserto drive CD-ROM. Paulo Soares.

77/98		Conserto interface RS-232 multímetro Keithley mod. 2000. 		Prof . Dick/Eng. Metalúrgica.

66/98		Conserto ultrassom Thorton mod. D-GEL. Lindolfo 			Meirelles/Dep. Genética/Lab Imuno-Genética/Química.

22/98		Conserto monitor de vídeo Facit mod. M-432. Ricardo 			Baumhardt neto/Polímeros/Química.

LISTAGEM DE EQUIPAMENTOS PROJETADOS E/OU CONSTRUÍDOS - 1998

1 - CONTRUÇÃO E TESTE DE FONTE DE CORRENTE 	      BIPOLAR 20A.

Trata-se da segunda unidade deste projeto desenvolvido em 1996. Houve um aperfeiçoamento em termos de circuitos e de componentes eletrônicos. É uma fonte de corrente verdadeira, controlável externamente por sinal analógico através de uma interface com isolação galvânica, podendo fornecer contínuamente corrente dc entre -20 e + 20 ampères, com cruzamento por zero e compliância de até 50 volts. Para laboratório Magnetismo.

2 - CONSTRUÇÃO, TESTE E APERFEIÇOAMENTO DE 	     UM  POTENCIOSTATO ELETRÔNICO.

Colocando em prática  um projeto desenvolvido básicamente em 1998, construímos e fizemos funcionar pela primeira vez no IF um potenciostato eletrônico com características iguais a modelos importados de alto custo. Algumas de suas características são: escalas de corrente entre 1 uA e 1 ampère, amplificador de potência para o eletrodo “counter” com capacidade de + ou  - 30 volts, 1 ampère, amplificador para o eletrodo de referência com corrente de entrada na casa do picoampère, display digital capaz de mostrar a corrente  do counter ou a tensão de referência, gerador interno da tensão de referência ajustável entre -5 e + 5 volts, entrada para gerador de referência externa, saídas para registrador com amostras da corrente e da referência, etc. Para o laboratório de Magnetismo.

3 - FONTE DE CORRENTE DE ALTA PRECISÃO, 1MA

É um aparelho pequeno e aparentemente simples , capaz de fornecer apenas um valor de corrente contínua, ou seja 1 miliampère, mas com características muito especiais, que envolve eletrônica analógica apurada e componentes eletrônicos especiais. As duas principais caraterísticas são: alta estabilidade térmica  do valor da corrente  (aprox 1 ppm /oC) e baixo ruído (aprox 2 ppm/hora).  Utilizado para alimentação de sensores. Para o Lab. de Resistividade.

4 - AMPLIFICADOR PARA FOTODIODOS, AC/DC

Este aparelho é composto por dois amplificadores independentes. Cada amplificador possui controle  próprio de  ganho, variável entre 1 e 100, e indicador de saturação. Um dos canais possui também ajuste de offset da saída. Possuem resposta de frequência entre dc (0 Hz) a 10 KHz e alta estabilidade térmica (aprox 10 uV/oC). A fim de utilizar este amplificador em medidas de luz, projetamos pré-amplificadores ativos com fotodiodos. Ao conectar os pré-amplificadores ao amplificador, eles recebem alimentação adequada, alem de fornecer o sinal útil, tudo através do mesmo conector. O equipamento compoe-se então num prático sistema de medidas de luz de alta sensibilidade, e completo em si mesmo. Duas unidades foram construídas este ano (98). Para o Lab. Laser.

5 - PRÉ-AMPLIFICADOR COM FOTODIODO, PORTÁTIL.

Trata-se de um amplificador alimentado a pilhas, utilizando fotodiodo como sensor. Suas principais características são baixo consumo de energia e alta sensibilidade. Permite efetuar medidas relativas de luz em qualquer local, devido a sua portabiliade. Para o Lab. Laser.

6 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO CONTROLÁVEL, 300 A.

Esta fonte permite fazer cicular, por um filamento de muito baixa resistência elétrica, corrente alternada de até 300 ampères. Destina-se a  evaporaçào de materiais em processos de deposição de filmes. Na verdade é uma fonte controlável, que funciona em conjunto com um controlador de temperatura. Este  mede a temperatura do filamento e controla a fonte a fim de mante-la constante. O circuito compoe-se básicamente de um transformador de potência, tiristores, e de um circuito controlador de ângulo de condução. Possui também um indicador digital de 3 1/2 dígitos que mostra o valor médio da corrente, e um limitador de máxima potência ajustável. Para o Lab. Filmes Finos.

7 - TEMPORIZADOR ESPECIAL PARA ENSINO DE 		      FÍSICA.

Este é um aparelho totalmente digital, que acoplado a uma unidade ótica especial é capaz de medir o periódo oscilatório de um pêndulo, detectando os instantes em que o mesmo corta um feixe estreito de luz infravermelha. É um aparelho muito preciso pois utiliza base de tempo a cristal de quartzo. A resoluçào da medida de tempo é de 1 ms (milisegundo) e a precisão é da ordem do microsegundo. Permite medidas de tempo de até 99,999 segundos. Possui tres modos distintos de medida (gate, pulso e pêndulo), além de permitir seu uso como cronometro digital. Está atualmente em uso nos laboratórios de ensino, em conjunto com unidade ótica importada. A unidade ótica de medida está atualmente em fase de construção. Uma unidade construída. Para Profa. Teka/Ensino.

8 - ACIONADOR PARA MOTORES DE PASSOS

Unidade especial  para funcionar como interface entre  o motor de passos e o operador. Pode funcionar com controle manual de velociade e sentido de rotação, pois possui gerador próprio de pulsos, calibrado, ou pode ser conectado a um computador, o qual poderá efetuar o controle do motor de passos através desta unidade. Para motores de passos de 4 fases e 12 volts.

9 - AMPLIFICADOR DE INSTRUMENTAÇÃO PARA 		     SENSOR  DE EFEITO HALL.

A fim de resolver problemas de resolução na medida de campo magnético, necessitava-se de um pré-amplificador de baixo ruído, alta estabilidade térmica, baixíssima corrente de entrada e baixo consumo, para ser localizado junto ao sensor de efeito Hall. Desenvolvemos uma unidade especial , miniaturizada, com ganho ajustável entre 1 e 100, com muito baixo ruído, que revelou-se satisfatório. Posteriormente acrescentamos um ajuste de offset  na saída. Construimos uma unidade experimental. Para o Lab. Magnetismo.

10 - GERADOR DE RAMPAS PROGRAMÁVEL

Destinado ao uso em conjunto com potenciostatos eletrônicos, este aparelho é capaz de gerar rampas de tensão ascendentes e descendentes. Os níveis de tensão mínimo e máximo podem ser ajustados à vontade pelo usuário entre os valores de -3 volts e 0 e entre 0 e +3 volts, respectivamente. Além disso pode-se escolher se a rampa iniciará pelo nível inferior ou pelo nível superior. A velocidade de variação pode ser escolhidas entre 10 mV/segundo até 50 mV/segundo. Uma vez iniciada, a rampa irá, por exemplo, do nível inferior até o superior, voltando a seguir para o nível inferior e assim por diante, formando uma onda triangular cujos valores de pico inferior e superior e a velocidade podem ser ajustados pelo operador.

11 - PRÉ-AMPLIFICADOR PARA SENSOR 			   	       PIEZOELÉTRICO

Pré-amplificador especial, alimentado a pilhas, para ser localizado junto ao sensor. Sua características básicas são: alta impedância de entrada (10 MOhm), baixo ruído, baixo consumo de energia e banda de resposta especialmente elaborada para o sensor piezoelétrico, e baixa impedância de saída. Quatro unidades construídas. Para o Lab. de Magnetismo.

PROJETOS DESENVOLVIDOS EM COOPERAÇÃO COM OUTRAS INSTITUIÇÕES - 1998

1- FONTE DE ALIMENTAÇÃO P/USO GERAL, 0-20V/0 10A

Projetamos uma linha especial de fontes de alimentação para uso geral, utilizando tecnologia de pré-regulação no retificador principal, através de tiristores. Esta técnica permite a construção de fontes de potência das mais variadas características, robustas e com grande segurança de uso. A pré-regulação com tiristores aumenta em muito a eficiência das fontes, economizando energia elétrica, e produzindo menos calor.  Este primeiro protótipo permite tensão de saída variável entre zero e 20 volts dc, com capacidade de corrente também ajustável entre zero e 10 ampères. Trata-se de uma fonte totalmente estabilizada, protegida contra curto-circuitos na saída, sendo virtualmente indestrutível. Possui dois medidores digitais de 3 1/2 dígitos cada um , para indicação individual da tensão de saída e da corrente consumida. São fontes com alta estabilidade da tensão de saída, baixíssimo ripple (ruído de saída), de operação simples e segura. Podem funcionar  como fontes de tensão ou  como  fontes de corrente, podendo comutar de um modo para outro automáticamente. Possuem chassis metálico isolado, com fio terra em separado, garantindo segurança para o(s) operador(es). Esta tecnologia permite a construção de fontes de potência com as características acima descritas, com potencias de até cerca de 2 Kw, utilizando-se básicamente a mesma estrutura de projeto, adaptando-se as mais variadas escalas de tensao e corrente. Desenvolvida para o LAPEC/Escola de Engenharia/Prof. Dick.

2 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO P/USO GERAL, 0-30V/0-5A.

Derivada diretamente do trabalho descrito no ítem no 1 acima, apenas com outras escalas de tensão e corrente. Desenvolvida para a UNISC/Santa Maria-RS.

3 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL, 0-300V/ 0,2A.

Desenvolvemos um circuito especialmente dedicado à construção de fontes de alimentação de potência de média tensão, na faixa até 600 volts e correntes até 500 mA. Trata-se portanto da possibilidade de construção de uma linha variada de fontes de alimentação, utilizando-se básicamente o mesmo tipo de circuito. Neste caso, o protótipo de estréia é capaz de fornecer qualquer valor de tensão entre 0 e 300 volts dc, com capacidade de corrente entre 0 e 200 mA (miliampères). A fim de minimizar a dissipação de calor interno, projetamos um circuito que comuta automáticamente taps no secundário do transformador de força, de acordo com a necessidade de tensão na saída da fonte. São fontes totalmente estabilizadas, estáveis e com baixo ruído de saída. Este modelo em particular, sob pedido, possui medidor digital de 4 1/2 dígitos para leitura da tensão ou da corrente de saída, sendo a corrente medida com resolução de 10 uA (microampères). Tanto a tensão como a corrente  possuem controles grosso e fino, possibilitando ajustes precisos destes parâmetros. Algumas características mais especiais são: 1- saídas em separado com amostras da tensão e da corrente,  isoladas galvânicamente da saída principal de potência, destinadas à ligação com registradores gráficos ou leitura por computador; 2 - uma chave especial colocada na saída principal permite que esta seja desligada. Desta forma, o usuário pode com segurança e a qualquer momento efetuar modificações nas ligações da carga, ou ajustar os valores de tensão e corrente, sem perigo de choque elétrico,  e após efetivamente conectar a energia à saída da fonte. Desenvolvida para o LAPEC/Escola de Engenharia/Prof. Dick..

4 - FONTE DE CORRENTE BIPOLAR DE 40 AMPÈRES

Trata-se de uma fonte de corrente verdadeira, capaz de fornecer corrente positiva ou negativa entre -40 e + 40 ampères, com cruzamento por zero contínuo. Pode ser controlada externamente por um sinal de tensão entre -4 e + 4 volts, através de uma interface analógica galvânicamente isolada da fonte principal. Ela é em muitos aspectos similar ao modelo de 20 ampères anteriormente desenvolvido por nós no IF (ver 1996).  No entanto, o maior valor da corrente de saída nos obrigou a usar entrada de força trifásica. Para isto desenvolvemos a técnica do controle do ângulo de condução em tres fases, com tiristores, para utilizar no circuito de pré-regulação utilizado no retificador principal desta fonte. Este tipo de controle é bem mais complexo que os reguladores monofásicos. Abre-se assim caminho para a construção no futuro de fontes de maior potência, usando alimentação trifásica.  Desenvolvida para a UFSM/Santa Maria-RS.