Relação de projetos – 2002.

1 -  Fonte de tensão e corrente, 600V-1A./Uma unidade construída.

2 -  Temporizadores para ensino/Teka. (3 unidades)

3 -  Fontes de alimentação p/ensino/Franke (20 unidades).

4  - Nanoamperímetro a bateria./Laser. F. Horowitz.

5 – Fonte de alta tensão, 0 a 1 kv, com display de cristal liquido, alimentada a pilhas.

6 - Pré-amplificador com fotodiodo, altíssimo ganho e baixo ruído, com ganho variável digitalmente./Renner.

7 - Pré-amplificador diferencial com ganho variável, resposta até 100 KHz, ultralinear em resposta de fase. Operado totalmente a bateria, com carregador próprio automático./Resistividade/Duas unidades construídas.

9 -  Excitadores de alta precisão, com potencia de saída ajustável, para diodos laser. /laser./Duas unidades construídas.

10- Amplificador de isolamento, totalmente operado com baterias, alta precisão./Resistividade. M. Baibich./Uma unidade construída.

11 - Gerador de onda triangular especial. Freqüência entre 0,1 Hz e 100 Hz. Ajuste de amplitude de saída e de tensão offset, saída protegida, alta precisão e estabilidade./Laser/Uma unidade construída.

12 - Gaussímetro. 0 a 2000 gauss com precisão de 0,5 gauss. Digital./Magnetismo.

13 - Gaussimetro. 0 a 2000 gauss, mede 3 sensores simultaneamente. Mede também a temperatura dos sensores, em graus centígrados. Possui 4 medidores digitais de 3 1/2 dígitos, de cristal líquido. Totalmente operado a bateria, com carregador automático embutido./ Lab. Magnetismo./ Uma unidade construída.

14 - Fonte de corrente ac/dc de alta precisão. Fornece qualquer valor de corrente entre 1 uA e 1A, sendo corrente dc ou ac de baixa freqüência, possuindo gerador senoidal próprio digital de alta estabilidade. Possui mostrador digital de 3 1/2 dígitos que fornece o valor  de corrente em tempo real, sendo que no caso de corrente ac o valor mostrado é o valor rms da corrente. Possui também a possibilidade de a corrente de saída ser controlada por sinal analógico externo.  Fornece também uma saída de amostra sincronizada em fase com a corrente, para fins de sincronização de lock-in, sendo esta saída galvanicamente isolada do circuito da corrente.